Опросный лист на каналы виброизмерительные ИКВ-1 (виброскорость) с выносной электроникой, с выходом 4-20 мА

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

| Диапазон показаний виброскорости, мм/с / Номинальный коэффициент преобразования, мА*с/мм | Диапазон рабочих частот, Гц | Тип корпуса | Тип разъема | Тип крепления | Климатическое исполнение | Маркировка взрывозащиты | Длина кабеля L до усилителя заряда AV 1XX (коробки соединительной), м | Тип кабеля | Дополнительные опции | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 / 16 0-3 / 5,333 0-10 / 1,6 0-20 / 0,8 0-30 / 0,533 0-50 / 0,32 0-100 / 0,16 | 2-1000 10-1000 | Триангулярный корпус, электроника в выносном блоке | Неразъемное соединение (чертеж №1) ТИК-КХХ разъем на кабеле (чертеж №2) 2РМ разъем на кабеле (чертеж №2) (только в ЗИП!) | 3 винта М4х21 Магнит | DV-1 -40…+135 AV 1XX -40…+85 (ИКВ-1-2-1 исп. А, высокотемпературный) DV-1 -60…+135 AV 1XX -60…+85 (ИКВ-1-2-1 исп. А, высокотемпературный) | 0Ex ia llC T6... Т1 Ga X | до 15 метров* (для исп. без разъема) до 14 метров* (для исп. с разъемом) | Кабель в металлорукаве ПВХ покрытие кабеля | Барьер безопасности TIK-BIS.121 (двухканальный) Барьер безопасности TIK-BIS.517 (одноканальный) Барьер безопасности TIK-BIS.527 (двухканальный) Не требуется |  |
|  |  | Триангулярный корпус, электроника в корпусе и в выносном блоке вибропреобразователя |  |  | DV-1, AV 1XX -40…+85 -60…+85 (ИКВ-1-2-1 исп. Б) |  |  |  |  |  |
| 0-20 / 0,8 0-30 / 0,533 0-50 / 0,32 | 5-1000 10-1000 | Триангулярный корпус, электроника в корпусе и в выносном блоке вибропреобразователя |  |  | DV-1, AV 1XX -40…+85 -60…+85 (ИКВ-1-2-1 исп. В) |  |  |  |  |  |

* Стандартная длина, возможно изготовление любой другой по желанию Заказчика

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                                Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                Телефон/факс

ИНН                                                          Юридический адрес

КПП                                                          Должность

ОГРН                                                        Примечания

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или

по электронной почте tik@perm.ru